## Slide 1
Nanopartikel in der Medizin

## Slide 2: Nanomedizin
= Einsatz von Nanotechnologien für die Diagnose, das Monitoring (Überwachung/Kontrolle) und die Behandlung von Krankheiten
Wirkstofftransport
Neue Therapien und Wirkstoffe
Diagnostik
Medizinische Implantate

## Slide 3
Quelle: DiaCCon GmbH
Mit nanometergrossen Diamantpartikeln beschichtete Gelenkimplantate haben besonders gute Gleiteigenschaften und zeigen zudem eine stark verminderte Abriebsbildung.
> erhöhte Biokompatibilität und Langzeitstabilität
Knieprothese
Schenkelhalsprothese
Biokompatible Implantate

## Slide 4
Quelle: www.hessen-nanotech.de
krankes Gewebe oder Krankheitserreger
Y
Marker („Schloss“)
Y
Y
Y
Nanopartikel z.B. Phosphor
Zielfindungsmolekül („Schlüssel“) z.B. Oligo-nukleotid oder Eiweiss
Kontrastmittel z.B. Lanthanide als Quantenpunkte (Dots)
Das Kontrastmittel und das Zielfindungsmolekül werden an einen Nanopartikel gekoppelt. Durch das Zielfindungsmolekül erfolgt die Anreicherung im kranken Gewebe oder auf einem Krankheitserreger.
Nanoskalige Kontrastmittel

## Slide 5
Liposomen sind nanoskalige Aggregate bestehend aus einer Doppelschicht Phospholipid-Molekülen.
Damit lassen sich Wirkstoffe einkapseln und im Körper gezielt transportieren.
Die gleiche Funktion haben Micellen, Polymer-Nanopartikel, Polymer-Wirkstoff-Konjugate oder anorganische Nanopartikel.
Beispiel: PEGASYS (Polymer-Protein-Konjugat).
hydrophober Schwanz
hydrophiler Kopf
Micelle
Phospholipid-Molekül
Liposom
Quellen: Encyclopedia Britannica
Wirkstofftransport: Liposomen

## Slide 6
Micelle
Semipermeable, nanoporöse Filtermembranen bilden wirksame Barrieren für Viren. Dadurch sinkt bei der Blutdialyse das Infektionsrisiko!
Nanoporöse Membran aus Silicium
50 nm
Nanofiltration

## Slide 7: Nanomedizin
= Einsatz von Nanotechnologien für die Diagnose, das Monitoring (Überwachung/Kontrolle) und die Behandlung von Krankheiten
Wirkstofftransport
Neue Therapien und Wirkstoffe
Diagnostik
Medizinische Implantate

## Slide 8
Die Magnetfeld-Hyperthermie-Therapie

## Slide 9
Die Eisenoxid-Nanopartikel näher betrachtet: Ferrofluide
Was sind Ferrofluide?
Welche Eigenschaften zeichnen sie im Vergleich zu normalen Magneten aus?
Welche Probleme waren bei ihrer Herstellung zu überwinden?
Inwieweit sind die Anwendungsbereiche durch ihre besonderen Eigenschaften zu erklären?

## Slide 10: Die Wirkung von Tensiden
Bsp: Stearinsäure-Anion
langer unpolarer Alkylrest
polares Carboxylat-Ende
 lipophil (Fett liebend)
 hydrophil (Wasser liebend)
Oberflächenfunktionalisierung von Ferrofluiden durch Tenside:
Quelle: WIS – Wissenschaft in die Schulen; Dr. Markus Herrmann
Amphiphiles Molekül
Micelle - Doppelhülle
Micelle – einfache Hülle

## Slide 11: Andere Möglichkeit der Oberflächen-Funktionalisierung
Eisenoxid-Nanopartikel mit „Hülle“ in Wasser suspendiert
Die Eisenoxid-Nanopartikel sind mit einer Hülle aus geladenen oder polaren Molekülen umgeben:
Mischbarkeit mit Wasser ist gegeben
Positiv geladener Molekülteil ragt nach außen:
 Nanopartikel stoßen sich gegenseitig ab und aggregieren nicht

## Slide 12: Magnetismus: Theoretische Grundlagen
Quellen des Magnetfeldes:
Elektronen bewegen sich in der Atomhülle um den Atomkern herum und erzeugen ein „schwaches“ Magnetfeld.
Elektronen, die in entgegengesetzte Richtungen drehen, heben ihre Magnetfelder gegenseitig auf.
Wenn über alle Elektronen im Atom die Drehrichtung (=Spin) nicht ausgeglichen ist, ist das Atom ein Elementarmagnet (Gesamtspin ungleich Null).
Elektron im Atom mit bestimmten Spin
Elementarmagnet
Kein Elementarmagnet

## Slide 13
Magnetisierung
Bestimmte Materialien können, wenn sie einem Magnetfeld ausgesetzt sind, selber magnetisch werden. Sie werden magnetisiert.
Magnetisieren heisst, dass die einzelnen Elementarmagnete bezüglich ihrem Nord- und Südpol alle gleich ausgerichtet werden.
Magnetisierung
nicht magnetisch
stark magnetisch
Elementarmagnete eines Stoffs

## Slide 14: Theoretische Grundlagen
Bereiche, in denen sich die magnetischen Momente der Atome aufgrund ihrer Wechselbeziehungen parallel ausrichten  die Ausrichtungen aller Weiss-Bezirke eines unbeeinflussten Materials heben sich gegenseitig auf.
Weiss-Bezirk mit bestimmter magnetischer Ausrichtung
Weiss-Bezirke:

## Slide 15: Theoretische Grundlagen
Ferromagnete
Materialien, die stark und dauerhaft magnetisiert werden können, nennt man Ferromagnete (z.B. Eisen, Kobalt, Nickel). Diese Ausrichtung der magnet. Momente lässt sich durch die thermische Energie der einzelnen Atome nicht rückgängig machen.  Dauer-/ Permanentmagnete
Oberhalb einer bestimmten Temperatur, der Curie-Temperatur, überschreitet die thermische Energie der Atome die Austauschenergie der Elementarmagnete  die gegenseitige magnetische Ausrichtung wird rückgängig gemacht und das Material ist nicht mehr magnetisierbar.

## Slide 16
Materialien, die nur schwach und nicht dauerhaft magnetisiert werden können, nennt man Paramagnete (z.B. Sauerstoff).
Materialien, die gar nicht magnetisiert werden können, nennt man Diamagnete (z.B. Wasser).
Paramagnete und Diamagnete

## Slide 17: Theoretische Grundlagen
Superparamagnete
Materialien, die stark, aber nicht dauerhaft magnetisiert werden können, nennt man Superparamagnete.
Nanopartikel aus ferromagnetischen Materialien (z.B. Eisenoxid-Nanopartikel) sind superparamagnetisch.
Ursache:
In Nanopartikeln (<100nm) sind nicht genügend Atome (=Elementarmagnete) vorhanden, um die Magnetisierung dauerhaft aufrechtzuerhalten.
Durch die thermische Bewegung der einzelnen Atome wird die Ausrichtung wieder aufgehoben, sobald kein äußeres Magnetfeld mehr vorhanden ist.

## Slide 18: Theoretische Grundlagen
Igelstrukturen im Ferrofluid
Quelle: Swiss Nano-Cube
Rosensweig Stacheln zeigen die Magnetfeldlinien an
Drei Kräfte wirken: Magnetfeld, Gravitation, Oberflächen-spannung der Flüssigkeit.
Das Ferrofluid befindet sich im Gleichgewicht dieser Kräfte.
Starker Magnet

## Slide 19: Theoretische Grundlagen
Flüssige Magnete
Warum kann man nicht einfach Eisen schmelzen, um ein Ferrofluid zu erhalten?

## Slide 20: Theoretische Grundlagen
Ferrofluide sind nicht das selbe wie geschmolzene Ferromagnete!
Bei hohen Temperaturen (Überschreiten der Curie-Temperatur) wird durch die Thermische Energie der Atome die Magnetisierung aufgehoben.
Durch die Verflüssigung ferromagnetischer Materialien verlieren diese ihre ferromagnetischen Eigenschaften, sie sind dann nur noch schwach magnetisierbar.
Im Gegensatz dazu können Ferrofluide stark und nicht permanent magnetisiert werden.

## Slide 21: Theoretische Grundlagen
Oberflächenfunktionalisierung
Quelle: Swiss Nano-Cube
Wodurch wird das Aggregieren der Magnetit-Nanopartikel verhindert?

## Slide 22: Theoretische Grundlagen
Medizin: Krebsbekämpfung durch Hyperthermie-Therapie
Medizin: Gerichteter Wirkstofftransport (Drug Targetting)
Oberflächenbeschichtung von Tarnkappen Flugzeugen
Anwendungen

## Slide 23
Nanoroboter

## Slide 24
Nano-Eisenpartikel lagern an die Zellen des Glioblastoms resp. werden in diese aufgenommen.
Nano-Eisenpartikel werden in das Tumorgewebe eingespritzt.
Mit Hilfe eines magnetischen Wechselfeldes werden die magnetischen Nano-Eisenpartikel erwärmt, dadurch wird der Tumor zerstört!
Glioblastom: aggressiver, schnell wachsender Hirntumor
Nanokrebstherapie - Hyperthermie

## Slide 25: Chemotherapie und Hyperthermie
1
2
3